| Liegenschaft | Muster-Kaserne Musterstr. 1 10000 Musterstadt |  |
| --- | --- | --- |
| Gebäude 1 | Unterkunftsgebäude |
| Baujahr Neu-/Erweiterungs-, An- /Umbauten | 1938 vermutlich nur kleinere Modernisierungen (keine genauen Angaben) |
| Abmessungen | Länge: 45,61 m Breite: 16,60 m Firsthöhe: ca. 19,7 m (über UK Sohlplatte) BGF: ca. 3.700 m² BRI: ca. 12.400 m3 |
| Konstruktion | 3-geschossiger Bau in Massivbauweise + Keller und Dachgeschoss Fundament: Stb-Streifenfundamente unbekannter Abmessungen Wände: Keller: Mauerwerksbau Geschosse: Mauerwerksbau Decken: Flure / Treppenhäuser: vermutl. Stahlbeton Räume: vermutl. Stahlbeton Dach: Walmdach mit Ziegeleindeckung vermörtelt Fenster: Holz mit Einfach-Verglasung Wärmeschutz: nicht vorhanden |
| Innenausbau | Wände: Putz mit Anstrich, in Feuchträumen Fliesen nicht ausgebautes Dachgeschoss Fußböden: Flure: Steinzeugfliesen Räume: Parkett, PVC Feuchträume: Fliesen Dachboden/Keller: Estrich Decken: Putz (keine Schallschluckdecken) Türen: Holz, vereinzelt Stahl (Fh-Türen verm. mit Asbestfüllung) Dachgeschoss ausschließlich Stahltüren (Fh-Türen, vermutlich mit Asbestfüllung Lüftung: keine |
| Gebäudetechnische Ausstattung | keine Wärmedämmung Wärmeversorgung über ZVA Standardausführung Entsorgung und Elektrik |
| Brandschutz | Feuerhemmende Türen |
| Bauzustand | Keine offensichtlichen substantiellen Mängel schadhafte Parkettböden (vom Untergrund gelöst) leichte Beschädigungen am Außenputz 1 Fensterscheibe kaputt |
| Nutzung | ehem. Unterkunftsgebäude (derzeit leerstehend) |
| Ehemalige Nutzungen | 1938 – 2003 Unterkunftsgebäude |
| baustoffimmanente Schadstoffe | Vermutlich PAK-haltiger Parkettkleber evtl. Asbest- oder PAK-haltige PVC-Kleber Asbestfülllung in Stahltüren (Fh-Türen) Heizungsrohre im Keller mit KMF-Ummantelung |
| nutzungsbedingte Verunreinigungen der Bausubstanz | Ölverunreinigter Boden im Kellerraum 3 |
| Empfehlungen für technische Untersuchun-gen der Bausubstanz | Probe / Bauteil / Ort | Analytik |
|  | Materialprobe Parkettfußboden Raum E12 Materialprobe PVC-Belag Raum I/47 | PAK PAK und Asbest |
| potenzielle Bauteile/ Ein-bauten zur Wiederverwendung |  |
| Quellen/Pläne | Bestandspläne: Grundrisse der Geschosse und Querschnitt Begehung am 19.09.2005 |
| Genehmigungen / behördliche Auflagen / Baulasten | nicht bekannt |
| Denkmalschutz Natur-/Landschaftsschutz | Nein |