Anhang 8 	Fallbeispiel Rückbau- und Entsorgungskonzept

Inhaltsverzeichnis des Fallbeispiels

1	Kurzdarstellung der Baumaßnahme	1

2	Bestandsaufnahme und Schadstoffkataster	3

3	Sanierungs- und Rückbaukonzept	7

4	Abfallkataster	8

5	Kostenschätzung	9

6	Entsorgung, Verwertung oder Beseitigung	10

7	Arbeits- und Sicherheitsplan gemäß BGR 128	11

8	Sicherheits- und Gesundheitsplan gemäß § 3 Baustellenverordnung	11

# Kurzdarstellung der Baumaßnahme

Das Gebäude 61 wurde in der Vergangenheit als zentrale Wärmeversorgungsanlage einer Militärliegenschaft genutzt.

Es soll zu Ausbildungszwecken als Übungs- und Trainingsgebäude umgenutzt werden. Hierfür sind zum Teil aufwändige Umbauarbeiten notwendig.

In dem ehemaligen Kesselhaus sind zwei Kohlekessel und ein Gaskessel installiert. Diese Installation bleibt inkl. der Rohrleitungen erhalten. Im Kohlebunker werden auf einer Grundfläche von ca. 800 m² drei Übungsgebäude in massiver Bauweise eingebaut. Durch die bisherige Nutzung und das Baujahr des Gebäudes sind augenscheinliche Kontaminationen der Bausubstanz und der eingebauten Maschinentechnik vorhanden.

Im Vorfeld der Umbauarbeiten und Umnutzung wurde eine Bestandsaufnahme und Erstbewertung und Technische Untersuchung der Bausubstanz durchgeführt. Das Gebäude lässt sich aufgrund der ehemaligen Nutzung in die Bereiche Kesselhaus und Kohlebunker unterteilen. Der an das Kesselhaus angrenzende Büro- und Verwaltungstrakt und der Schornstein (s. Abb.) bleiben von der Maßnahme unberührt.

Von Baustoffen, bei denen Schadstoffanteile nicht auszuschließen sind, wurden Proben entnommen.

Der Untersuchungsumfang erstreckte sich auf die Untersuchungsparameter Polychlorierte Biphenyle (PCB), Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Asbest und künstliche Mineralfasern (KMF), sowie den Untersuchungsparametern für die Einstufung der mineralischen Bau- und Abbruchabfälle.

Vor Beginn der Baumaßnahmen zum Umbau des Gebäudes sollten die ermittelten Bauschadstoffe gemäß den gültigen gesetzlichen Vorschriften und Normen entfernt werden. Entsprechend der Abfalldeklaration sollte entschieden werden, ob die Bau- und Abbruchabfälle verwertet werden können oder beseitigt werden müssen.

Aufgrund der sensiblen Nutzung als Ausbildungsgebäude und des direkten Kontaktes mit der Bausubstanz bzw. den Einbauten wurden strenge Anforderungen an die Schadstofffreiheit des Gebäudes gestellt. U. a. wurden für die Belastung durch Schwermetalle Vergleichswerte aus einer Studie des Bundesgesundheitsamtes (BGA) von Konzentrationen aus bundesdeutschen Wohnungen herangezogen (s. 2, Bestandsaufnahme und Schadstoffkataster).

Teilbereiche des Kohlebunkers, im Wesentlichen die Innenwände, eine Kohlenrutsche und diverse massive Einbauten waren rückzubauen. In der Außenhülle waren mehrere Öffnungen herzustellen. Die Bausubstanz und Installationen des Kesselhauses blieben weitestgehend erhalten.

# Bestandsaufnahme und Schadstoffkataster

Datenblatt zu bauliche Anlagen (gem. Anlage A-2.1.2 der BFR Recycling)

| Liegenschaft Militärische Liegenschaft | Muster-Kaserne Musterstr. 1 10000 Musterstadt Niedersachsen |  |
| --- | --- | --- |
| Gebäude 61 | Heizgebäude |
| Baujahr Neu-/Erweiterungs-, An- /Umbauten | 1976 kleinere Modernisierungen (ohne genauere Angaben) |
| Abmessungen | Länge: 61,12m Breite: 39,36 m Gebäudehöhe: ca. 14,7 m (über UK Sohlplatte) BGF: ca. 3.000 m² BRI: ca. 23.300 m³ |
| Konstruktion | 3-teiliges Bauwerk mit Kohlebunker, Kesselhaus (Stahlbeton-Rahmenbauweise) und mehrgeschossigem Verwaltungstrakt (Stahlbeton) Das Kesselhaus und der Büro-/Verwaltungstrakt sind unterkellert Der Kamin des Kesselhauses ist außer Betrieb. Fundament: Stb-Streifenfundamente, Abmessungen unbekannt Wände: Stahlbeton-Fertigteilbauweise mit dauerelastischen Fugenmassen Dach: flach geneigtes Porenbeton-Fertigteildach Wärmeschutz: nicht vorhanden |
| Innenausbau | Wände: Putz mit Anstrich, in Feuchträumen Fliesen nicht ausgebautes Dachgeschoss Fußböden: Stahlbeton, teilweise mit Verbundestrich Türen: Stahl FH-Türen mit Asbestfüllung Lüftung: keine |
| Gebäudetechnische Ausstattung | keine Wärmedämmung ehem. Wärmeversorgung über 3 Kesselanlagen (2x Kohle, 1x Gas) Wärmeversorgung jetzt über Fernwärme Standardausführung Entsorgung und Elektrik |
| Brandschutz | Feuerhemmende Türen (F30) |
| Bauzustand | Keine offensichtlichen substantiellen Mängel |
| Zukünftige Nutzung | Übungs- und Trainingsgebäude, Verwaltung |
| Ehemalige Nutzungen | 1976 – 1998 Heizgebäude ab 1998 Umstellung auf Fernwärmeversorgung |
| baustoffimmanente Schadstoffe | Vermutlich PAK-haltige Fugenmassen im Fußbodenaufbau Asbestfüllung in Stahltüren (FH-Türen) Asbesthaltige Flanschdichtungen Asbesthaltige Dichtschnüre in Blechkanälen Heizkessel und Rohrleitungen mit Ummantelung aus künstlichen Mineralfasern Farbbeschichtung der Technischen Einrichtungen (PCB-Verdacht) |
| nutzungsbedingte Verunreinigungen der Bausubstanz | Ölverunreinigter Boden / Wassereintrag mit Ölverunreinigung im KG Kesselhaus Schwermetallbelastung im Liegestaub auf allen Oberflächen des Kohlebunkers und des Kesselhauses. |
| Empfehlungen für technische Untersuchungen der Bausubstanz | Probe / Bauteil / Ort | Analytik |
|  | Materialprobe Fugenmassen Fußboden Materialprobe Dichtschnüre Kesselanlage Materialprobe Flanschdichtungen KMF-Isolierung Kessel und Rohre Materialprobe Farbbeschichtungen Kesselanlage Wischprobe Liegestaubuntersuchung Materialprobe Bausubstanzuntersuchung | PAK Asbest Asbest (ohne Probe, Einstufung aufgrund des Baujahres) PCB Schwermetalle nach LAGA |
| potenzielle Bauteile/ Einbauten zur Wiederverwendung | Bausubstanz Rückbau, Betonmaterialien |
| Quellen/Pläne | Bestandspläne: Grundrisse der Geschosse von 1976 Begehung am 06.07.2006 |
| Genehmigungen / behördliche Auflagen / Baulasten | nicht bekannt |
| Denkmalschutz Natur-/Landschaftsschutz | Nein |

Schadstoffkataster

Im folgenden sind die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Erstbewertung sowie der Technischen Untersuchung der Bausubstanz zusammengefasst.

ASBEST:

| Bauteil | Etage | Raum | Faservarietät | Belastung mit Asbest; Schätzwert |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichtschnur Ölkessel hinter Stahlplatte | EG | Kesselhaus | Chrysotil | >40 % |  |
| Dichtschnur Ölkessel freiliegend | EG | Kesselhaus | Amphibol-Asbest | 1-15 % |  |
| Dichtung Kanal 18/22 Kohlekessel mitte | EG | Kesselhaus | Chrysotil | >40 % |  |
| Dichtung demontierte Flansche | EG | Kesselhaus | Chrysotil | 15-40 % |  |
| Dichtung Gebläse | KG | Kesselhaus | Chrysotil | >40 % |  |

PAK:

| Probenahmeort | Ergebnis PAK [mg/kg] | Ergebnis Benzo[a]pyren [mg/kg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fußbodenfuge Keller | 137 | 5 |  |

KMF:

| Vorkommen/Fundort | Etage | Raum | KI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isolierung Ölkessel | EG | Heizgebäude | 25 |  |

Schwermetalle, Untersuchungsergebnisse Liegestäube:

| Parameter | Liegestaub Innenwand Kohlebunker [mg/kg] | Liegestaub Pfeiler Keller [mg/kg] | Prüfwert / Vergleichswert [mg/kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Arsen | < 5 | 6 | 6,7 * |
| Blei | 12 | 31 | 178 * |
| Chrom, ges. | < 5 | 18 | 178 * |
| Cadmium | 0,4 | < 0,4 | 5,6 * |
| Kupfer | 13 | 53 | 339 * |
| Nickel | 25 | 50 | 22,8 – 65,8 |
| Quecksilber | 0,1 | 2 | - |
| Thallium | < 0,2 | 0,2 | - |
| Zink | 160 | 110 | 493-1422 |

* 	Vergleichswerte aus einer Studie des BGA, in der Verteilungshäufigkeiten von Spurenelementen in bundesdeutschen Wohnungen angegeben sind. Dargestellt sind die 95 %-Werte, d.h. 5 % der Messwerte der Studie überschreiten die angegebenen Vergleichswerte (WaBoLu-Hefte, Umwelt Survey Band III a, Elemente und Pestizide im Hausstaub, 1990/92).

Mineralische Bau- und Abbruchabfälle

Untersuchte Bauteile mit relevanten Parametern und Einstufung für mineralische Baustoffe (in Anlehnung an LAGA M20, neu):

| Bauteil | Fußbodenaufbau Kohlebunker | Wandaufbau Kohlebunker West | Wandaufbau Kohlebunker Nord |
| --- | --- | --- | --- |
| Relevanter Parameter | Chrom ges. (Eluat) 320 µg/l Leitfähigkeit 3170 µS/cm | pH-Wert 12,9 Leitfähigkeit 7050 µS/cm | pH-Wert 12,9 Leitfähigkeit 7300 µS/cm |
| LAGA-Einstufung | >Z2 | (>Z2)* | (>Z2)* |

| Bauteil | Wandaufbau Kesselhaus Ost | Rutsche Kohlekeller |
| --- | --- | --- |
| Relevanter Parameter | pH-Wert 12,8 Leitfähigkeit 7200 µS/cm | pH-Wert 12,8 Leitfähigkeit 6480 µS/cm |
| LAGA-Einstufung | (>Z2)* | (>Z2)* |

- siehe Kapitel 6: Umgang mit Bau- und Abbruchabfälle

*  Bei einer Überschreitung der Z2 Werte liegt jedoch nicht immer ein gefährlicher Abfall vor. Parameter wie Leitfähigkeit stellen kein grundsätzliches Ausschlusskriterium dar. Bei Reduzierung der Wiedereinbringungsklasse durch Vernachlässigung der Leitfähigkeit ist in der Regel eine höhere Verwertung zu wählen. Die erhöhte Leitfähigkeit ist hier nicht immer auf einen Schadstoffanteil zurückzuführen, sondern auf die Materialeigenschaft von Beton. Eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung ist hier im Einzelfall zu prüfen und mit der zuständigen Behörde zu klären.

Ebenso darf Abbruchmaterial mit einer Einstufung größer Z2 bei einer Überschreitung der Sulfat-Konzentrationen nicht Bauschuttrecyclinganlagen zugeführt werden, wird aber aufgrund der Sulfatbelastung und unter Berücksichtigung der anderen Werte nicht als gefährlicher Abfall eingestuft. Der Bauschutt muss jedoch auf einer zugelassenen und entsprechend klassifizierten Deponie entsorgt werden.

# Sanierungs- und Rückbaukonzept

Parallel zum Planungsprozess für den Umbau des Gebäudes wurde ein Sanierungs- und Rückbaukonzept erstellt. In diesem Rahmen wurden ein Entsorgungskonzept entwickelt und begleitend die notwendigen Untersuchungen an der vorhandenen Bausubstanz durchgeführt (s. Schadstoffkataster), um Planungs- und Kostensicherheit zu erlangen.

Bei den vorgefundenen Schadstoffen handelt es sich um Asbestdichtschnüre, asbesthaltige Flanschdichtungen, Kesselisolierungen aus künstlichen Mineralfasern, PAK-haltigen Fugenverguss zwischen Fußbodenbetonplatten, sowie um eine maßgebliche Belastung in den Liegestäuben durch Schwermetalle.

Für schwachgebundene asbesthaltige Produkte wurde eine Sanierungsdringlichkeitsbewertung gem. Asbestrichtlinie durchgeführt.

Aufgrund der anstehenden Umbauarbeiten kamen folgende Verfahren zur Ausführung:

Asbest

Die freiliegenden Asbestvorkommen der Flansch- und Kanaldichtungen wurden vor dem Umbau der baulichen Anlagen entfernt. Die im eingebauten Zustand verdeckten Asbestvorkommen der Flansche und Kanäle wurden mit einem geeigneten Verfahren gesichert. Hierzu wurden die Vorkommen mit dauerelastischen Materialien gekapselt.

Künstliche Mineralfaser K2 (KMF)

Die KMF-Vorkommen verblieben im Gebäude. Die freiliegenden Vorkommen der Kessel- und Rohrisolierung wurden in einem geeigneten Verfahren dauerhaft elastisch gesichert, die größeren Öffnungen der Kesselisolierung mit Blechplatten zu verschlossen. Lose KMF wurden entsorgt.

Schwermetallhaltige Stäube

Im gesamten Gebäude wurden die schwermetallbelasteten Stäube entfernt. Die Stäube hatten sich auf Wänden, Fußboden und allen Oberflächen der Installationen (Kesselanlage, Rohre, etc.) zum Teil mehrere Zentimeter stark akkumuliert. Als einzige Alternative kam eine intensive Reinigung und die Entsorgung (Beseitigung) in Betracht.

PAK

Für die PAK-haltigen Fußbodenfugen der Beton-Fertigelemente wurden verschiedene Sanierungsvarianaten betrachtet:
	- Ausbau der Fugenmassen vor dem Rückbau der Bauteile
	- Ausbau und Entsorgung der Fertigbauteile inkl. Fugenmassen
	- Ausbau der Fertigbauteile inkl. Fugenmassen und anschließende Separierung der 
 	  Fugenmassen
	- Belassen der Bauteile inkl. Fugenmassen und Kapselung der Vorkommen durch 
 	  Überbauung

In der Bausubstanz wurden zum Teil erhöhte Schadstoffparameter festgestellt. Die aus dem Rückbau anfallenden Bau- und Abbruchabfälle wurde gemäß Abfallverzeichnisverordnung (AVV) eingestuft, die Schadstoffgehalte der mineralischen Stoffe in Anlehnung an die LAGA M 20 (neu, 2004) beurteilt.

Die danach klassifizierten Abfälle wurden separiert und entsprechend der Einstufung verwertet bzw. beseitigt.

Eine Verunreinigung der rückgebauten mineralischen Bausubstanz durch PAK-haltige Vergussmassen wurde durch die Separierung der Vergussmassen ausgeschlossen. Durch die Umsetzung des Sanierungs- und Rückbaukonzeptes wurden einerseits die zu treffenden Maßnahmen für die Sicherheit und die Unversehrtheit der benachbarten Gebäude und Flächen, andererseits das wirtschaftlichste Vorgehen im Hinblick auf die Trennung und mögliche Verwertung der entstehenden Abfälle realisiert.

# Abfallkataster

| Vorkommen | Abfallart | Abfallschlüsselnummer | Zu entsorgende Menge |
| --- | --- | --- | --- |
| Asbest-Dichtschnüre Asbest-Flanschdichtungen Asbesthaltige Brandschutztüren | Asbest | 170605* 170601* | 4,5 t |
| Dämmung der Rohre und Heizkessel | Künstliche Mineralfaser | 170603* | 2,0 t |
| Bauschutt LAGA >Z2 | Mineralisches Abbruchmaterial | 170106* | 5,0 t |
| Bauschutt LAGA Z1.2 | Mineralisches Abbruchmaterial | 170107 | 33,0 t |
| Fugenmassen PAK | Kohlenteerhaltige Bitumengemische | 170301* | 0,1 t |
| Sperrmüll (durch den Nutzer zu entsorgen) |  | 200307 | 3,0 t |
| Ölverschmutzte Betriebsmittel | Aufsaug- und Filtermaterialien | 150202* | 0,5 t |
| Baumischabfälle | Gemischte Abbruchabfälle | 170107 | 1,5 t |

# Kostenschätzung

# Entsorgung, Verwertung oder Beseitigung

Die im Gebäude befindlichen Schadstoffe wurden teilweise gesichert (s. o.).

Für die bei der Demontage angefallenen Abfälle wurde zuerst die Möglichkeit der Verwertung angestrebt und geprüft. Außer für einen Teil der mineralischen Abfälle konnte allerdings keine Verwertung auf der Liegenschaft realisiert werden.

Die Entsorgungsnachweise und zugehörigen Transportgenehmigungen wurden durch die gewerblichen Auftragnehmer geführt und beigebracht. Der Bauherr bleibt dabei bis zur ordnungsgemäßen Verwertung oder Deponierung Abfallerzeuger.

Die Entsorgung der gefährlichen Abfälle (Asbest und KMF) wurden mittels Begleitscheinverfahren (Einzel- oder Sammelentsorgungsnachweis) und nach Abfallarten getrennt für den Auftraggeber durchgeführt. In diesem Fall erfolgte dies über einen Entsorgungsfachbetrieb und einer in Niedersachsen zugelassenen Entsorgungsanlage. Die Entsorgung der gefährlichen Abfälle wurde mittels Übernahmeschein (Schein 1) und dem Nachweis zur Entsorgung (Schein 5) ordnungsgemäß nachgewiesen. Die Entsorgung und Verwertung der anderen Abbruchabfälle (( Bauschutt Z 1.2) erfolgt direkt über den Auftragnehmer. Die Verwertung wurde mittels Übernahmescheinverfahren gegenüber dem Auftraggeber nachgewiesen.

Die Satzung über die Abfallentsorgung der zuständigen Gebietskörperschaft in der jeweils gültigen Fassung war für die Kalkulation und Durchführung des Rückbaus von den Anbietern zugrunde zu legen. Der Anschluss- und Benutzungszwang für bestimmte Abfälle war zu beachten. Die Andienung der gefährlichen Abfälle zur Beseitigung über die Niedersächsische Gesellschaft für Endablagerung von Sonderabfall mbH (NGS) wurde vom Entsorgungsunternehmen durchgeführt.

Die Entsorgung der Abfälle ist im zugelassenen Verfahren nachzuweisen. Das gilt auch bei nicht gefährlichen Abfällen. Es gibt drei Systeme um die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung, bzw. die gemeinwohlverträgliche Beseitigung der anfallenden Abfälle nachzuweisen:

  - Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle

  - Vereinfachtes Verfahren, Sammelentsorgungsnachweis

  - Nachweisverfahren gem. Nachweisverordnung

| Vorkommen | Verwertung / Beseitigung | Nachweisverfahren der Entsorgung |
| --- | --- | --- |
| Asbest-Dichtschnüre Asbest-Flanschdichtungen Asbesthaltige Brandschutztüren | Beseitigung (Deponie) | Sammelentsorgungsnachweis |
| Dämmung der Rohre und Heizkessel | Beseitigung (Deponie) | Sammelentsorgungsnachweis |
| Bauschutt LAGA >Z2 | Beseitigung (Deponie) | Sammelentsorgungsnachweis |
| Bauschutt LAGA Z1.2 | Verwertung (Wiedereinbau) | Übernahmeschein |
| Fugenmassen PAK | Beseitigung (Deponie) | Sammelentsorgungsnachweis |
| Sperrmüll | Verwertung (durch den Nutzer) | Nachweis (formlos) |
| Ölverschmutzte Betriebsmittel | Beseitigung (Deponie) | Sammelentsorgungsnachweis |
| Baumischabfälle | Verwertung (thermische Verwertung) | Nachweis (formlos) |

# Arbeits- und Sicherheitsplan gemäß BGR 128

Als Grundlage für die Planung der Maßnahme zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz wurden das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), das Chemikaliengesetz bzw. die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und diese Maßnahme die folgenden technischen Regeln Gefahrstoffe (TRGS) berücksichtigt:

  - TRGS 519 (Asbest)

  - TRGS 521 (KMF)

  - TRGS 524 (kontaminierte Bereiche)

  - TRGS 551 (PAK)

Die Regeln für Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft (BGR 128) wurden berücksichtigt und die Baumaßnahme vier Wochen vor ihrem Beginn der zuständigen Berufsgenossenschaft schriftlich angezeigt. Darüber hinaus sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik anzuwenden.

Ein Arbeits- und Sicherheitsplan, sowie Betriebsanweisungen in Bezug auf die ermittelten Gefahrstoffe wurden erstellt. Dieser Plan enthielt Angaben zu:

- Art der Arbeiten / Bauablauf Arbeiten in kontaminierten Bereichen / Gefährdete Personen

- Vorhandene Schadstoffe/Gefährdungen (hier Asbest, künstliche Mineralfasern und PAK)

- Schutzmaßnahmen:
Erstellung einer Betriebsanweisung für den Umgang mit den ermittelten Gefahrstoffen. Untergliederung der Schutzmaßnahmen in organisatorische, technische und in persönliche Schutzmaßnahmen. Technische Schutzmaßnahmen haben immer Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen.

- Messtechnisches Überwachungsprogramm

- Arbeitsmedizinische Vorsorge:
Die beschäftigten Personen haben sich vor Beginn der Tätigkeiten einer arbeitsmedizinischen Untersuchung zu unterziehen. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für krebserzeugende Gefahrstoffe werden in der Gefahrstoffverordnung und in der BGV „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ in Form von Erstuntersuchungen vor Aufnahme und als Nachuntersuchungen nach einer solchen Tätigkeit gefordert und von den hierfür verantwortlichen Unternehmen veranlasst.

- Beschäftigungsbeschränkungen

- Koordinierung und Aufsicht:
Die Koordinatoren für den Arbeitsschutz (BGR 128) haben in Zusammenarbeit mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator die Anwendung der Arbeitsschutzmaßnahmen zu veranlassen und zu überwachen.

# Sicherheits- und Gesundheitsplan gemäß § 3 Baustellenverordnung

Im Rahmen des Gebäudeumbaus war gem. § 3 Baustellenverordnung bei Baustellen auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig sind, ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator zu bestellen. Diesem wurde die Aufgabe übertragen, während der Planung und der Ausführung die Gesamtmaßnahmen in Hinsicht auf Sicherheit und Gesundheit zu koordinieren, einen Sicherheits- und Gesundheitsplan zu erstellen, dessen Umsetzung und Einhaltung zu überwachen und sicherzustellen, dass durch zeitliche Trennung der Tätigkeiten, Abgrenzungen der Arbeitsbereiche (Asbest, PAK und KMF in abgeschotteten Bereichen), Unterweisung aller am Bau Beteiligen eine Gefährdung durch Gefahrstoffe und Paralleltätigkeiten ausgeschlossen wird. Demnach konnten Wiederherstellungs- und Umbaumaßnahmen erst nach der Schadstoffsanierung und Paralleltätigkeiten (z. B. Deckenarbeiten und Bodenbelagsarbeiten) nur räumlich getrennt durchgeführt werden.

Der Sicherheits- und Gesundheitsplan enthält neben den Maßnahmen und den möglichen Gefährdungen, die einzuhaltenden Vorschriften.

Im Folgenden ist ein Teilauszug des SiGe-Plans zur Sanierung des Gebäudes dargestellt: